Диагностические карты

P1386

- Канал обнаружения детонации, ошибка внутреннего теста

Код Р1386 заносится, если выполняются следующие условия:

- двигатель работает;

- температура охлаждающей жидкости выше 60 градусов;

- в режиме внутренней самодиагностики контроллера амплитуда импульса теста на выходе канала детонации меньше порога.

Очистить коды.

Если код заносится повторно, заменить контроллер.